# АКТ

# ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

« 06 » апреля 2015г. Город Брянск, дом № (корпус) 36, ул.(пер., пр.) _В. Сафроновой _ Управляющая (обслуживающая) организация – ООО «ЖКС» Общие сведения по строению 1 Год постройки 1958 2 Материал стен Шл. Бл. 3 Число этажей 1 4 Наличие подвала 5 Наличие чердака 6 Количество подъездов 1 7 Количество квартир 4 8 Общая площадь дома (кв.м) 231,2 9 Общая площадь квартир (кв.м) 231,2 10 Количество лифтов 11 Количество мусоропроводов 12 Оборудовано системами ППА (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) 13 Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) Результаты осмотра здания Комиссия в составе: Председателя: Генерального директора ООО «ЖКС» Алдошина С.В. и членов комиссии: Инженер Яшечкина О.А., мастер Стрельникова Л.В., слесарь Зятев С.В. Представитель собственников- _________________________________________________ произвела осмотр вышеуказанного здания. Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания № п/п Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта Решение о принятии мер ПОДВАЛ 1. Фундамент удовлетворительное Отсутствие проектных характеристик затрудняет определить нормативные требования к основаниям зданий 2. Двери Имеются отслоение и разрушение окраски, Требуют текущего ремонта 3. Окна, продухи Удовлетворительное 4. Транзитные инженерные сети удовлетворительное 5. Розлив ц. о. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая удовлетворительное 6. Влажность Затоплённость удовлетворительное НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество) 1. ХВС нет 2. ГВС нет 3. Отопление да 4. Газоснабжение нет 5. Электроснабжение нет СТЕНЫ 1. Стены Имеется разрушение окраски Требуют текущего ремонта балконы. удовлетворительное Козырек над входом в подъезд имеется Карнизы, парапеты нет Штукатурка нет Отмостка отсутствует Требуется кап. строительство Цоколь удовлетворительное ПЕРЕКРЫТИЕ деревянные удовлетворительное ПЕРЕГОРОДКИ 1. удовлетворительное Отсутствие проектных характеристик затрудняет определить нормативные требования к конструкциям ЛЕСТНИЦЫ 1. деревянные удовлетворительное КРЫШИ-КРОВЛИ 1. Шифер Локальные трещины, частичные отрывы, частичное разрушение опор. требует локального ремонта ВЕНТИЛЯЦИЯ естественная естественная ПОЛЫ 1. деревянные удовлетворительное ОКНА, ДВЕРИ 1. На л/клетках Имеется разрушение окраски Требуют текущего ремонта ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ 1. деревянные удовлетворительное МАЛЫЕ ФОРМЫ 1. Качели, горки бельевые стойки Нет удовлетворительное Необходима установка БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 1. Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники Нет удовлетворительное Нет Удовлетворительное удовлетворительное Дороги: Требуют строительства Выводы и предложения комиссии: Требуется текущий ремонт всех подъездов, частичный ремонт шиферного покрытия Подписи: Председатель комиссии: ________________________________ Алдошин С.В. Члены комиссии: ______________________________________ Яшечкина О.А. ______________________________________ Стрельникова Л.В. ______________________________________ Зятев С.В.

Представитель собственника: _________________________ ___________________